## Slide 1
课程简介
程序纯手打，手把手教学
STM32最小系统板+面包板硬件平台

## Slide 2
硬件设备
STM32面包板入门套件
Windows电脑
万用表、示波器、镊子、剪刀等

## Slide 3
软件设备
Keil5 MDK

## Slide 4
套件介绍

## Slide 5
STM32简介
STM32是ST公司基于ARM Cortex-M内核开发的32位微控制器
STM32常应用在嵌入式领域，如智能车、无人机、机器人、无线通信、物联网、工业控制、娱乐电子产品等
STM32功能强大、性能优异、片上资源丰富、功耗低，是一款经典的嵌入式微控制器

## Slide 6
ARM
ARM既指ARM公司，也指ARM处理器内核
ARM公司是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，全世界超过95%的智能手机和平板电脑都采用ARM架构
ARM公司设计ARM内核，半导体厂商完善内核周边电路并生产芯片
STM32
ARM
Cortex-M
内核
存储器
外设
…

## Slide 7
STM32F103C8T6
系列：主流系列STM32F1
内核：ARM Cortex-M3
主频：72MHz
RAM：20K（SRAM）
ROM：64K（Flash）
供电：2.0~3.6V（标准3.3V）
封装：LQFP48

## Slide 8
片上资源/外设
英文缩写 | 名称 | 英文缩写 | 名称
NVIC | 嵌套向量中断控制器 | CAN | CAN通信
SysTick | 系统滴答定时器 | USB | USB通信
RCC | 复位和时钟控制 | RTC | 实时时钟
GPIO | 通用IO口 | CRC | CRC校验
AFIO | 复用IO口 | PWR | 电源控制
EXTI | 外部中断 | BKP | 备份寄存器
TIM | 定时器 | IWDG | 独立看门狗
ADC | 模数转换器 | WWDG | 窗口看门狗
DMA | 直接内存访问 | DAC | 数模转换器
USART | 同步/异步串口通信 | SDIO | SD卡接口
I2C | I2C通信 | FSMC | 可变静态存储控制器
SPI | SPI通信 | USB OTG | USB主机接口

## Slide 9
命名规则

## Slide 10
系统结构

## Slide 11
引脚定义

## Slide 12
启动配置

## Slide 13
最小系统电路

## Slide 14
软件安装
安装Keil5 MDK
安装器件支持包
软件注册
安装STLINK驱动
安装USB转串口驱动

## Slide 15
型号分类及缩写
缩写 | 释义 | Flash容量 | 型号
LD_VL | 小容量产品超值系列 | 16~32K | STM32F100
MD_VL | 中容量产品超值系列 | 64~128K | STM32F100
HD_VL | 大容量产品超值系列 | 256~512K | STM32F100
LD | 小容量产品 | 16~32K | STM32F101/102/103
MD | 中容量产品 | 64~128K | STM32F101/102/103
HD | 大容量产品 | 256~512K | STM32F101/102/103
XL | 加大容量产品 | 大于512K | STM32F101/102/103
CL | 互联型产品 | - | STM32F105/107

## Slide 16
新建工程步骤
建立工程文件夹，Keil中新建工程，选择型号
工程文件夹里建立Start、Library、User等文件夹，复制固件库里面的文件到工程文件夹
工程里对应建立Start、Library、User等同名称的分组，然后将文件夹内的文件添加到工程分组里
工程选项，C/C++，Include Paths内声明所有包含头文件的文件夹
工程选项，C/C++，Define内定义USE_STDPERIPH_DRIVER
工程选项，Debug，下拉列表选择对应调试器，Settings，Flash Download里勾选Reset and Run

## Slide 17
工程架构
startup_xx.s
复位中断
调用SystemInit
调用main
其他中断
调用中断
处理函数
system_xx.c / .h
定义SystemInit
main.c
定义main
stm32f10x_it.c / .h
定义中断
处理函数
stm32f10x.h
core_cm3.c / .h
外设寄存器描述
内核寄存器描述
其他用户文件
misc.c / .h
stm32f10x_adc.c / .h
……
库函数
stm32f10x_conf.h
库函数配置

## Slide 18
GPIO简介
GPIO（General Purpose Input Output）通用输入输出口
可配置为8种输入输出模式
引脚电平：0V~3.3V，部分引脚可容忍5V
输出模式下可控制端口输出高低电平，用以驱动LED、控制蜂鸣器、模拟通信协议输出时序等
输入模式下可读取端口的高低电平或电压，用于读取按键输入、外接模块电平信号输入、ADC电压采集、模拟通信协议接收数据等

## Slide 19
GPIO基本结构
GPIOA
寄存器
驱动器
PA0
PA1
PA2
PA15
……
……
……
GPIOB
寄存器
驱动器
PB0
PB1
PB2
PB15
……
……
……
……
APB2

## Slide 20
GPIO位结构

## Slide 21
GPIO模式
模式名称 | 性质 | 特征
浮空输入 | 数字输入 | 可读取引脚电平，若引脚悬空，则电平不确定
上拉输入 | 数字输入 | 可读取引脚电平，内部连接上拉电阻，悬空时默认高电平
下拉输入 | 数字输入 | 可读取引脚电平，内部连接下拉电阻，悬空时默认低电平
模拟输入 | 模拟输入 | GPIO无效，引脚直接接入内部ADC
开漏输出 | 数字输出 | 可输出引脚电平，高电平为高阻态，低电平接VSS
推挽输出 | 数字输出 | 可输出引脚电平，高电平接VDD，低电平接VSS
复用开漏输出 | 数字输出 | 由片上外设控制，高电平为高阻态，低电平接VSS
复用推挽输出 | 数字输出 | 由片上外设控制，高电平接VDD，低电平接VSS
通过配置GPIO的端口配置寄存器，端口可以配置成以下8种模式

## Slide 22
浮空/上拉/下拉输入

## Slide 23
模拟输入

## Slide 24
开漏/推挽输出

## Slide 25
复用开漏/推挽输出

## Slide 26
LED和蜂鸣器简介
LED：发光二极管，正向通电点亮，反向通电不亮
有源蜂鸣器：内部自带振荡源，将正负极接上直流电压即可持续发声，频率固定
无源蜂鸣器：内部不带振荡源，需要控制器提供振荡脉冲才可发声，调整提供振荡脉冲的频率，可发出不同频率的声音

## Slide 27
硬件电路

## Slide 28
面包板

## Slide 29
按键简介
按键：常见的输入设备，按下导通，松手断开
按键抖动：由于按键内部使用的是机械式弹簧片来进行通断的，所以在按下和松手的瞬间会伴随有一连串的抖动

## Slide 30
传感器模块简介
传感器模块：传感器元件（光敏电阻/热敏电阻/红外接收管等）的电阻会随外界模拟量的变化而变化，通过与定值电阻分压即可得到模拟电压输出，再通过电压比较器进行二值化即可得到数字电压输出

## Slide 31
硬件电路

## Slide 32
C语言数据类型
关键字 | 位数 | 表示范围 | stdint关键字 | ST关键字
char | 8 | -128 ~ 127 | int8_t | s8
unsigned char | 8 | 0 ~ 255 | uint8_t | u8
short | 16 | -32768 ~ 32767 | int16_t | s16
unsigned short | 16 | 0 ~ 65535 | uint16_t | u16
int | 32 | -2147483648 ~ 2147483647 | int32_t | s32
unsigned int | 32 | 0 ~ 4294967295 | uint32_t | u32
long | 32 | -2147483648 ~ 2147483647 |  | 
unsigned long | 32 | 0 ~ 4294967295 |  | 
long long | 64 | -(2^64)/2 ~ (2^64)/2-1 | int64_t | 
unsigned long long | 64 | 0 ~ (2^64)-1 | uint64_t | 
float | 32 | -3.4e38 ~ 3.4e38 |  | 
double | 64 | -1.7e308 ~ 1.7e308 |  | 

## Slide 33
C语言宏定义
关键字：#define
用途：用一个字符串代替一个数字，便于理解，防止出错；提取程序中经常出现的参数，便于快速修改
定义宏定义：
#define ABC 12345
引用宏定义：
int a = ABC; //等效于int a = 12345;

## Slide 34
C语言typedef
关键字：typedef
用途：将一个比较长的变量类型名换个名字，便于使用
定义typedef：
typedef unsigned char uint8_t;
引用typedef：
uint8_t a; //等效于unsigned char a;

## Slide 35
C语言结构体
关键字：struct
用途：数据打包，不同类型变量的集合
定义结构体变量：
struct{char x; int y; float z;} StructName;
因为结构体变量类型较长，所以通常用typedef更改变量类型名
引用结构体成员：
StructName.x = 'A';
StructName.y = 66;
StructName.z = 1.23;
或 pStructName->x = 'A'; //pStructName为结构体的地址 pStructName->y = 66;
pStructName->z = 1.23;

## Slide 36
C语言枚举
关键字：enum
用途：定义一个取值受限制的整型变量，用于限制变量取值范围；宏定义的集合
定义枚举变量：
enum{FALSE = 0, TRUE = 1} EnumName;
因为枚举变量类型较长，所以通常用typedef更改变量类型名
引用枚举成员：
EnumName = FALSE;
EnumName = TRUE;

## Slide 37
调试方式
串口调试：通过串口通信，将调试信息发送到电脑端，电脑使用串口助手显示调试信息
显示屏调试：直接将显示屏连接到单片机，将调试信息打印在显示屏上
Keil调试模式：借助Keil软件的调试模式，可使用单步运行、设置断点、查看寄存器及变量等功能

## Slide 38
OLED简介
OLED（Organic Light Emitting Diode）：有机发光二极管
OLED显示屏：性能优异的新型显示屏，具有功耗低、相应速度快、宽视角、轻薄柔韧等特点
0.96寸OLED模块：小巧玲珑、占用接口少、简单易用，是电子设计中非常常见的显示屏模块
供电：3~5.5V，通信协议：I2C/SPI，分辨率：128*64

## Slide 39
硬件电路

## Slide 40
OLED驱动函数
函数 | 作用
OLED_Init(); | 初始化
OLED_Clear(); | 清屏
OLED_ShowChar(1, 1, 'A'); | 显示一个字符
OLED_ShowString(1, 3, "HelloWorld!"); | 显示字符串
OLED_ShowNum(2, 1, 12345, 5); | 显示十进制数字
OLED_ShowSignedNum(2, 7, -66, 2); | 显示有符号十进制数字
OLED_ShowHexNum(3, 1, 0xAA55, 4); | 显示十六进制数字
OLED_ShowBinNum(4, 1, 0xAA55, 16); | 显示二进制数字
A |  | H | e | l | l | o | W | o | r | l | d | ! |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | - | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
A | A | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Slide 41
中断系统
中断：在主程序运行过程中，出现了特定的中断触发条件（中断源），使得CPU暂停当前正在运行的程序，转而去处理中断程序，处理完成后又返回原来被暂停的位置继续运行
中断优先级：当有多个中断源同时申请中断时，CPU会根据中断源的轻重缓急进行裁决，优先响应更加紧急的中断源
中断嵌套：当一个中断程序正在运行时，又有新的更高优先级的中断源申请中断，CPU再次暂停当前中断程序，转而去处理新的中断程序，处理完成后依次进行返回

## Slide 42
中断执行流程
主程序
中断程序
断点
主程序
中断程序
断点
嵌套
中断程序

## Slide 43
STM32中断
68个可屏蔽中断通道，包含EXTI、TIM、ADC、USART、SPI、I2C、RTC等多个外设
使用NVIC统一管理中断，每个中断通道都拥有16个可编程的优先等级，可对优先级进行分组，进一步设置抢占优先级和响应优先级

## Slide 44
NVIC基本结构
内核
NVIC
CPU
EXTI
TIM
ADC
USART
……
优先级0
优先级1
优先级15
……
n
n
n
n

## Slide 45
NVIC优先级分组
NVIC的中断优先级由优先级寄存器的4位（0~15）决定，这4位可以进行切分，分为高n位的抢占优先级和低4-n位的响应优先级
抢占优先级高的可以中断嵌套，响应优先级高的可以优先排队，抢占优先级和响应优先级均相同的按中断号排队
分组方式 | 抢占优先级 | 响应优先级
分组0 | 0位，取值为0 | 4位，取值为0~15
分组1 | 1位，取值为0~1 | 3位，取值为0~7
分组2 | 2位，取值为0~3 | 2位，取值为0~3
分组3 | 3位，取值为0~7 | 1位，取值为0~1
分组4 | 4位，取值为0~15 | 0位，取值为0

## Slide 46
EXTI简介
EXTI（Extern Interrupt）外部中断
EXTI可以监测指定GPIO口的电平信号，当其指定的GPIO口产生电平变化时，EXTI将立即向NVIC发出中断申请，经过NVIC裁决后即可中断CPU主程序，使CPU执行EXTI对应的中断程序
支持的触发方式：上升沿/下降沿/双边沿/软件触发
支持的GPIO口：所有GPIO口，但相同的Pin不能同时触发中断
通道数：16个GPIO_Pin，外加PVD输出、RTC闹钟、USB唤醒、以太网唤醒
触发响应方式：中断响应/事件响应

## Slide 47
EXTI基本结构
NVIC
EXTI
边沿检测及控制
……
GPIOA
GPIOB
GPIOC
16
16
16
AFIO
中断引脚选择
16
PVD
RTC
USB
ETH
EXTI0
EXTI1
EXTI2
EXTI3
EXTI4
EXTI9_5
EXTI15_10
PVD
RTC
USB
ETH
20
其它外设

## Slide 48
AFIO复用IO口
AFIO主要用于引脚复用功能的选择和重定义
在STM32中，AFIO主要完成两个任务：复用功能引脚重映射、中断引脚选择

## Slide 49
EXTI框图

## Slide 50
旋转编码器简介
旋转编码器：用来测量位置、速度或旋转方向的装置，当其旋转轴旋转时，其输出端可以输出与旋转速度和方向对应的方波信号，读取方波信号的频率和相位信息即可得知旋转轴的速度和方向
类型：机械触点式/霍尔传感器式/光栅式

## Slide 51
硬件电路

## Slide 52
TIM简介
TIM（Timer）定时器
定时器可以对输入的时钟进行计数，并在计数值达到设定值时触发中断
16位计数器、预分频器、自动重装寄存器的时基单元，在72MHz计数时钟下可以实现最大59.65s的定时
不仅具备基本的定时中断功能，而且还包含内外时钟源选择、输入捕获、输出比较、编码器接口、主从触发模式等多种功能
根据复杂度和应用场景分为了高级定时器、通用定时器、基本定时器三种类型

## Slide 53
定时器类型
STM32F103C8T6定时器资源：TIM1、TIM2、TIM3、TIM4
类型 | 编号 | 总线 | 功能
高级定时器 | TIM1、TIM8 | APB2 | 拥有通用定时器全部功能，并额外具有重复计数器、死区生成、互补输出、刹车输入等功能
通用定时器 | TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 | APB1 | 拥有基本定时器全部功能，并额外具有内外时钟源选择、输入捕获、输出比较、编码器接口、主从触发模式等功能
基本定时器 | TIM6、TIM7 | APB1 | 拥有定时中断、主模式触发DAC的功能

## Slide 54
高级定时器

## Slide 55
通用定时器

## Slide 56
基本定时器

## Slide 57
时基单元
定时中断基本结构
NVIC
ARR
自动重装器
ETR
外部时钟
ITRx
其他定时器
TIx
捕获通道
RCC
内部时钟
CNT
计数器
PSC
预分频器
内部时
钟模式
外部时
钟模式2
外部时
钟模式1
编码器
模式
GPIO
GPIO
中断
输出
控制
运行控制

## Slide 58
预分频器时序
计数器计数频率：CK_CNT = CK_PSC / (PSC + 1)

## Slide 59
计数器时序
计数器溢出频率：CK_CNT_OV = CK_CNT / (ARR + 1)
= CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)

## Slide 60
计数器无预装时序

## Slide 61
计数器有预装时序

## Slide 62
RCC时钟树

## Slide 63
输出比较简介
OC（Output Compare）输出比较
输出比较可以通过比较CNT与CCR寄存器值的关系，来对输出电平进行置1、置0或翻转的操作，用于输出一定频率和占空比的PWM波形
每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输出比较通道
高级定时器的前3个通道额外拥有死区生成和互补输出的功能

## Slide 64
PWM简介
PWM（Pulse Width Modulation）脉冲宽度调制
在具有惯性的系统中，可以通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要的模拟参量，常应用于电机控速等领域
PWM参数：
频率 = 1 / TS 占空比 = TON / TS 分辨率 = 占空比变化步距

## Slide 65
输出比较通道(高级)

## Slide 66
输出比较通道(通用)

## Slide 67
输出比较模式
模式 | 描述
冻结 | CNT=CCR时，REF保持为原状态
匹配时置有效电平 | CNT=CCR时，REF置有效电平
匹配时置无效电平 | CNT=CCR时，REF置无效电平
匹配时电平翻转 | CNT=CCR时，REF电平翻转
强制为无效电平 | CNT与CCR无效，REF强制为无效电平
强制为有效电平 | CNT与CCR无效，REF强制为有效电平
PWM模式1 | 向上计数：CNT<CCR时，REF置有效电平，CNT≥CCR时，REF置无效电平 向下计数：CNT>CCR时，REF置无效电平，CNT≤CCR时，REF置有效电平
PWM模式2 | 向上计数：CNT<CCR时，REF置无效电平，CNT≥CCR时，REF置有效电平 向下计数：CNT>CCR时，REF置有效电平，CNT≤CCR时，REF置无效电平

## Slide 68
PWM基本结构
时基单元
ARR
自动重装器
CNT
计数器
PSC
预分频器
输出比较单元×4
CCR
捕获/比较器
CNT<CCR时，REF置有效电平
CNT≥CCR时，REF置无效电平
REF
极性选择
输出使能
GPIO
0
30
99
运行控制

## Slide 69
参数计算
PWM频率： Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)
PWM占空比： Duty = CCR / (ARR + 1)
PWM分辨率： Reso = 1 / (ARR + 1)
0
30
99

## Slide 70
舵机简介
舵机是一种根据输入PWM信号占空比来控制输出角度的装置
输入PWM信号要求：周期为20ms，高电平宽度为0.5ms~2.5ms

## Slide 71
硬件电路

## Slide 72
直流电机及驱动简介
直流电机是一种将电能转换为机械能的装置，有两个电极，当电极正接时，电机正转，当电极反接时，电机反转
直流电机属于大功率器件，GPIO口无法直接驱动，需要配合电机驱动电路来操作
TB6612是一款双路H桥型的直流电机驱动芯片，可以驱动两个直流电机并且控制其转速和方向

## Slide 73
硬件电路

## Slide 74
输入捕获简介
IC（Input Capture）输入捕获
输入捕获模式下，当通道输入引脚出现指定电平跳变时，当前CNT的值将被锁存到CCR中，可用于测量PWM波形的频率、占空比、脉冲间隔、电平持续时间等参数
每个高级定时器和通用定时器都拥有4个输入捕获通道
可配置为PWMI模式，同时测量频率和占空比
可配合主从触发模式，实现硬件全自动测量

## Slide 75
频率测量
闸门时间 T
标准频率 fc
中界频率 fm
计次 N
计次 N
测频法：在闸门时间T内，对上升沿计次，得到N，则频率
测周法：两个上升沿内，以标准频率fc计次，得到N ，则频率
中界频率：测频法与测周法误差相等的频率点

## Slide 76
输入捕获通道

## Slide 77
主从触发模式
主模式
TRGO
Reset
Enable
Update
OC1
OC1REF
OC2REF
OC3REF
OC4REF
TRGI
ITR0
ITR1
ITR2
ITR3
TI1F_ED
TI1FP1
TI2FP2
ETRF
触发源选择
从模式
Closed
Encoder1
Encoder2
Encoder3
Reset
Gated
Trigger
External1

## Slide 78
输入捕获基本结构
时基单元
ARR
自动重装器
CNT
计数器
PSC
预分频器
输入捕获单元1
CCR1
捕获/比较器
GPIO
从模式
Reset
滤波器
边沿检测
极性选择
触发源选择
CCR1 = CNT
CNT = 0
CCR1 = CNT
CNT = 0
CNT ++
CCR1 = CNT
CNT = 0
CNT ++
分频器
TI1FP1

## Slide 79
PWMI基本结构
时基单元
ARR
自动重装器
CNT
计数器
PSC
预分频器
CCR1
捕获/比较器
GPIO
从模式
Reset
滤波器
边沿检测
极性选择
触发源选择
TI1FP1
分频器
CCR2
捕获/比较器
TI1FP2
分频器
CCR1 = CNT
CNT = 0
CCR1 = CNT
CNT = 0
CNT ++
CCR1 = CNT
CNT = 0
CNT ++
CCR2 = CNT
CCR2 = CNT

## Slide 80
编码器接口简介
Encoder Interface 编码器接口
编码器接口可接收增量（正交）编码器的信号，根据编码器旋转产生的正交信号脉冲，自动控制CNT自增或自减，从而指示编码器的位置、旋转方向和旋转速度
每个高级定时器和通用定时器都拥有1个编码器接口
两个输入引脚借用了输入捕获的通道1和通道2

## Slide 81
正交编码器
A相
B相
正转
A相
B相
反转
边沿 | 另一相状态
A相↑ | B相低电平
A相↓ | B相高电平
B相↑ | A相高电平
B相↓ | A相低电平
边沿 | 另一相状态
A相↑ | B相高电平
A相↓ | B相低电平
B相↑ | A相低电平
B相↓ | A相高电平

## Slide 82
编码器接口基本结构
时基单元
ARR
自动重装器
CNT
计数器
PSC
预分频器
GPIO
编码器接口
滤波器
边沿检测
极性选择
TI1FP1
TI2FP2
GPIO
滤波器
边沿检测
极性选择

## Slide 83
工作模式

## Slide 84
实例（均不反相）

## Slide 85
实例（TI1反相）

## Slide 86
ADC简介
ADC（Analog-Digital Converter）模拟-数字转换器
ADC可以将引脚上连续变化的模拟电压转换为内存中存储的数字变量，建立模拟电路到数字电路的桥梁
12位逐次逼近型ADC，1us转换时间
输入电压范围：0~3.3V，转换结果范围：0~4095
18个输入通道，可测量16个外部和2个内部信号源
规则组和注入组两个转换单元
模拟看门狗自动监测输入电压范围
STM32F103C8T6 ADC资源：ADC1、ADC2，10个外部输入通道

## Slide 87
逐次逼近型ADC

## Slide 88
ADC框图

## Slide 89
ADC基本结构
NVIC
AD转换器
GPIO
中断
输出
控制
模拟看门狗
RCC
触发控制
规则组
注入组
AD数据寄存器
规则组结果×1
注入组结果×4
16
4
1
4
温度
VREFINT
2
START
CLOCK
EOC
16
开关控制

## Slide 90
输入通道
通道 | ADC1 | ADC2 | ADC3
通道0 | PA0 | PA0 | PA0
通道1 | PA1 | PA1 | PA1
通道2 | PA2 | PA2 | PA2
通道3 | PA3 | PA3 | PA3
通道4 | PA4 | PA4 | PF6
通道5 | PA5 | PA5 | PF7
通道6 | PA6 | PA6 | PF8
通道7 | PA7 | PA7 | PF9
通道8 | PB0 | PB0 | PF10
通道9 | PB1 | PB1 | 
通道10 | PC0 | PC0 | PC0
通道11 | PC1 | PC1 | PC1
通道12 | PC2 | PC2 | PC2
通道13 | PC3 | PC3 | PC3
通道14 | PC4 | PC4 | 
通道15 | PC5 | PC5 | 
通道16 | 温度传感器 |  | 
通道17 | 内部参考电压 |  | 

## Slide 91
转换模式
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16
通道2
触发
单次转换，非扫描模式
EOC
通道2
触发
EOC
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16

## Slide 92
转换模式
通道2
触发
连续转换，非扫描模式
EOC
通道2
EOC
…
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16

## Slide 93
转换模式
通道2
通道5
通道4
通道1
通道0
通道3
通道6
触发
单次转换，扫描模式
EOC
通道2
通道5
通道4
通道1
通道0
通道3
通道6
触发
EOC
通道数目：7
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16

## Slide 94
转换模式
通道2
通道5
通道4
通道1
通道0
通道3
通道6
触发
连续转换，扫描模式
EOC
通道2
通道5
通道4
通道1
通道0
通道3
通道6
EOC
…
通道数目：7
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16

## Slide 95
触发控制

## Slide 96
数据对齐
数据右对齐：
数据左对齐：

## Slide 97
转换时间
AD转换的步骤：采样，保持，量化，编码
STM32 ADC的总转换时间为：
TCONV = 采样时间 + 12.5个ADC周期
例如：当ADCCLK=14MHz，采样时间为1.5个ADC周期
TCONV = 1.5 + 12.5 = 14个ADC周期 = 1μs

## Slide 98
校准
ADC有一个内置自校准模式。校准可大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差。校准期间，在每个电容器上都会计算出一个误差修正码(数字值)，这个码用于消除在随后的转换中每个电容器上产生的误差
建议在每次上电后执行一次校准
启动校准前， ADC必须处于关电状态超过至少两个ADC时钟周期

## Slide 99
硬件电路

## Slide 100
DMA简介
DMA（Direct Memory Access）直接存储器存取
DMA可以提供外设和存储器或者存储器和存储器之间的高速数据传输，无须CPU干预，节省了CPU的资源
12个独立可配置的通道： DMA1（7个通道）， DMA2（5个通道）
每个通道都支持软件触发和特定的硬件触发
STM32F103C8T6 DMA资源：DMA1（7个通道）

## Slide 101
存储器映像
类型 | 起始地址 | 存储器 | 用途
ROM | 0x0800 0000 | 程序存储器Flash | 存储C语言编译后的程序代码
 | 0x1FFF F000 | 系统存储器 | 存储BootLoader，用于串口下载
 | 0x1FFF F800 | 选项字节 | 存储一些独立于程序代码的配置参数
RAM | 0x2000 0000 | 运行内存SRAM | 存储运行过程中的临时变量
 | 0x4000 0000 | 外设寄存器 | 存储各个外设的配置参数
 | 0xE000 0000 | 内核外设寄存器 | 存储内核各个外设的配置参数

## Slide 102
DMA框图

## Slide 103
DMA基本结构
外设寄存器
SRAM
Flash
外设
起始地址
数据宽度
地址是否自增
存储器
起始地址
数据宽度
地址是否自增
方向
硬件触发
软件触发
M2M
传输计数器
自动重装器
开关控制
0 1

## Slide 104
DMA请求

## Slide 105
数据宽度与对齐

## Slide 106
数据转运+DMA
DataB[0]
DataB[1]
DataB[2]
DataB[3]
DataB[4]
DataB[5]
DataB[6]
SRAM数组
uint8_t DataB[7];
DMA外设地址
DMA存储器地址
软件触发
DMA
DataA[0]
DataA[1]
DataA[2]
DataA[3]
DataA[4]
DataA[5]
DataA[6]
SRAM数组
uint8_t DataA[7];

## Slide 107
ADC扫描模式+DMA
通道2
通道5
通道4
通道1
通道0
通道3
通道6
触发
EOC
序列1
序列2
序列3
序列4
序列5
序列6
序列7
序列8
序列9
序列10
序列11
序列12
序列13
序列14
序列15
序列16
ADC_DR
通道2结果
通道5结果
通道4结果
通道1结果
通道0结果
通道3结果
通道6结果
SRAM数组
uint16_t ADValue[7];
DMA外设地址
DMA存储器地址
ADC硬件触发
DMA

## Slide 108
通信接口
通信的目的：将一个设备的数据传送到另一个设备，扩展硬件系统
通信协议：制定通信的规则，通信双方按照协议规则进行数据收发
名称 | 引脚 | 双工 | 时钟 | 电平 | 设备
USART | TX、RX | 全双工 | 异步 | 单端 | 点对点
I2C | SCL、SDA | 半双工 | 同步 | 单端 | 多设备
SPI | SCLK、MOSI、MISO、CS | 全双工 | 同步 | 单端 | 多设备
CAN | CAN_H、CAN_L | 半双工 | 异步 | 差分 | 多设备
USB | DP、DM | 半双工 | 异步 | 差分 | 点对点

## Slide 109
串口通信
串口是一种应用十分广泛的通讯接口，串口成本低、容易使用、通信线路简单，可实现两个设备的互相通信
单片机的串口可以使单片机与单片机、单片机与电脑、单片机与各式各样的模块互相通信，极大地扩展了单片机的应用范围，增强了单片机系统的硬件实力

## Slide 110
硬件电路
简单双向串口通信有两根通信线（发送端TX和接收端RX）
TX与RX要交叉连接
当只需单向的数据传输时，可以只接一根通信线
当电平标准不一致时，需要加电平转换芯片
设备1
设备2
VCC
VCC
GND
GND
RX
TX
TX
RX

## Slide 111
电平标准
电平标准是数据1和数据0的表达方式，是传输线缆中人为规定的电压与数据的对应关系，串口常用的电平标准有如下三种：
TTL电平：+3.3V或+5V表示1，0V表示0
RS232电平：-3~-15V表示1，+3~+15V表示0
RS485电平：两线压差+2~+6V表示1，-2~-6V表示0（差分信号）

## Slide 112
串口参数及时序
波特率：串口通信的速率
起始位：标志一个数据帧的开始，固定为低电平
数据位：数据帧的有效载荷，1为高电平，0为低电平，低位先行
校验位：用于数据验证，根据数据位计算得来
停止位：用于数据帧间隔，固定为高电平

## Slide 113
串口时序
0x55，9600，8位数据，1位停止，无校验
0xFF，9600，8位数据，1位停止，无校验
0x00，9600，8位数据，1位停止，无校验
0xAA，9600，8位数据，1位停止，无校验
0x55，4800，8位数据，1位停止，无校验
0x55，9600，8位数据，1位停止，无校验
0x55，9600，8位数据，2位停止，无校验
0x55，9600，8位数据，1位停止，偶校验

## Slide 114
USART简介
USART（Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter）通用同步/异步收发器
USART是STM32内部集成的硬件外设，可根据数据寄存器的一个字节数据自动生成数据帧时序，从TX引脚发送出去，也可自动接收RX引脚的数据帧时序，拼接为一个字节数据，存放在数据寄存器里
自带波特率发生器，最高达4.5Mbits/s
可配置数据位长度（8/9）、停止位长度（0.5/1/1.5/2）
可选校验位（无校验/奇校验/偶校验）
支持同步模式、硬件流控制、DMA、智能卡、IrDA、LIN
STM32F103C8T6 USART资源： USART1、 USART2、 USART3

## Slide 115
USART框图

## Slide 116
USART基本结构
发送控制器
接收控制器
发送数据寄存器TDR
>>发送移位寄存器>>
接收数据寄存器RDR
>>接收移位寄存器>>
GPIO
GPIO
TX
RX
开关控制
PCLK2/1
波特率
发生器

## Slide 117
数据帧

## Slide 118
数据帧

## Slide 119
起始位侦测

## Slide 120
数据采样

## Slide 121
波特率发生器
发送器和接收器的波特率由波特率寄存器BRR里的DIV确定
计算公式：波特率 = fPCLK2/1 / (16 * DIV)

## Slide 122
数据模式
HEX模式/十六进制模式/二进制模式：以原始数据的形式显示
文本模式/字符模式：以原始数据编码后的形式显示
0x41
0x41
编码
译码
'A'
'A'
0x41
发送方
接收方

## Slide 123
HEX数据包
……
0xFF
0x01
0x02
0x03
0x04
0xFE
0xFF
0x05
0x06
0x07
0x08
0xFE
数据包1
数据包2
固定包长，含包头包尾
……
0xFF
0x01
0x02
0x03
0x04
0xFE
0xFF
0x05
0x06
0x07
0xFE
数据包1
数据包2
可变包长，含包头包尾

## Slide 124
文本数据包
……
'@'
'A'
'B'
'C'
'\r'
'\n'
'@'
'D'
'E'
'F'
'\r'
'\n'
数据包1
数据包2
固定包长，含包头包尾
……
'@'
'A'
'B'
'C'
'\r'
'\n'
'@'
'D'
'E'
'\r'
'\n'
数据包1
数据包2
可变包长，含包头包尾

## Slide 125
HEX数据包接收
……
0xFF
0x01
0x02
0x03
0x04
0xFE
0xFF
0x05
0x06
0x07
0x08
0xFE
S = 0
等待包头
S = 1
接收数据
S = 2
等待包尾
收到0xFF
收到其他数据
未收够4个数据
收够4个数据
收到其他数据
收到0xFE

## Slide 126
文本数据包接收
……
'@'
'A'
'B'
'C'
'\r'
'\n'
'@'
'D'
'E'
'\r'
'\n'
S = 0
等待包头
S = 1
接收数据等待包尾
S = 2
等待包尾
收到'@'
收到其他数据
收到其他数据
收到'\r'
收到其他数据
收到'\n'

## Slide 127
I2C通信
I2C（Inter IC Bus）是由Philips公司开发的一种通用数据总线
两根通信线：SCL（Serial Clock）、SDA（Serial Data）
同步，半双工
带数据应答
支持总线挂载多设备（一主多从、多主多从）

## Slide 128
硬件电路
所有I2C设备的SCL连在一起，SDA连在一起
设备的SCL和SDA均要配置成开漏输出模式
SCL和SDA各添加一个上拉电阻，阻值一般为4.7KΩ左右

## Slide 129
起始条件：SCL高电平期间，SDA从高电平切换到低电平
终止条件：SCL高电平期间，SDA从低电平切换到高电平
SCL
SDA
SCL
SDA
I2C时序基本单元

## Slide 130
发送一个字节：SCL低电平期间，主机将数据位依次放到SDA线上（高位先行），然后释放SCL，从机将在SCL高电平期间读取数据位，所以SCL高电平期间SDA不允许有数据变化，依次循环上述过程8次，即可发送一个字节
SCL
SDA
B7
B6
B0
……
……
I2C时序基本单元

## Slide 131
接收一个字节：SCL低电平期间，从机将数据位依次放到SDA线上（高位先行），然后释放SCL，主机将在SCL高电平期间读取数据位，所以SCL高电平期间SDA不允许有数据变化，依次循环上述过程8次，即可接收一个字节（主机在接收之前，需要释放SDA）
I2C时序基本单元
SCL
SDA
B7
B6
B0
……
……

## Slide 132
发送应答：主机在接收完一个字节之后，在下一个时钟发送一位数据，数据0表示应答，数据1表示非应答
接收应答：主机在发送完一个字节之后，在下一个时钟接收一位数据，判断从机是否应答，数据0表示应答，数据1表示非应答（主机在接收之前，需要释放SDA）
SCL
SDA
SCL
SDA
ACK
ACK
I2C时序基本单元

## Slide 133
I2C时序
指定地址写
对于指定设备（Slave Address），在指定地址（Reg Address）下，写入指定数据（Data）

## Slide 134
I2C时序
当前地址读
对于指定设备（Slave Address），在当前地址指针指示的地址下，读取从机数据（Data）

## Slide 135
I2C时序
指定地址读
对于指定设备（Slave Address），在指定地址（Reg Address）下，读取从机数据（Data）

## Slide 136
MPU6050简介
MPU6050是一个6轴姿态传感器，可以测量芯片自身X、Y、Z轴的加速度、角速度参数，通过数据融合，可进一步得到姿态角，常应用于平衡车、飞行器等需要检测自身姿态的场景
3轴加速度计（Accelerometer）：测量X、Y、Z轴的加速度
3轴陀螺仪传感器（Gyroscope）：测量X、Y、Z轴的角速度

## Slide 137
MPU6050参数
16位ADC采集传感器的模拟信号，量化范围：-32768~32767
加速度计满量程选择：±2、±4、±8、±16（g）
陀螺仪满量程选择： ±250、±500、±1000、±2000（°/sec）
可配置的数字低通滤波器
可配置的时钟源
可配置的采样分频
I2C从机地址：1101000（AD0=0）
1101001（AD0=1）

## Slide 138
硬件电路
引脚 | 功能
VCC、GND | 电源
SCL、SDA | I2C通信引脚
XCL、XDA | 主机I2C通信引脚
AD0 | 从机地址最低位
INT | 中断信号输出

## Slide 139
MPU6050框图

## Slide 140
I2C外设简介
STM32内部集成了硬件I2C收发电路，可以由硬件自动执行时钟生成、起始终止条件生成、应答位收发、数据收发等功能，减轻CPU的负担
支持多主机模型
支持7位/10位地址模式
支持不同的通讯速度，标准速度(高达100 kHz)，快速(高达400 kHz)
支持DMA
兼容SMBus协议
STM32F103C8T6 硬件I2C资源：I2C1、I2C2

## Slide 141
I2C框图

## Slide 142
I2C基本结构
时钟控制器
数据控制器
数据寄存器DR
<<移位寄存器<<
GPIO
GPIO
SCL
SDA
开关控制

## Slide 143
主机发送

## Slide 144
主机接收

## Slide 145
软件/硬件波形对比

## Slide 146
SPI通信
SPI（Serial Peripheral Interface）是由Motorola公司开发的一种通用数据总线
四根通信线：SCK（Serial Clock）、MOSI（Master Output Slave Input）、MISO（Master Input Slave Output）、SS（Slave Select）
同步，全双工
支持总线挂载多设备（一主多从）

## Slide 147
硬件电路
所有SPI设备的SCK、MOSI、MISO分别连在一起
主机另外引出多条SS控制线，分别接到各从机的SS引脚
输出引脚配置为推挽输出，输入引脚配置为浮空或上拉输入

## Slide 148
移位示意图

## Slide 149
SPI时序基本单元
起始条件：SS从高电平切换到低电平
终止条件：SS从低电平切换到高电平
SS
SS

## Slide 150
SPI时序基本单元
交换一个字节（模式0）
CPOL=0：空闲状态时，SCK为低电平
CPHA=0：SCK第一个边沿移入数据，第二个边沿移出数据
SS
……
SCK
……
MOSI
……
B7
B6
B0
MISO
……
B7
B6
B0

## Slide 151
SPI时序基本单元
交换一个字节（模式1）
CPOL=0：空闲状态时，SCK为低电平
CPHA=1：SCK第一个边沿移出数据，第二个边沿移入数据
SS
……
SCK
……
B7
B6
B0
……
MOSI
B7
B6
B0
……
MISO

## Slide 152
SPI时序基本单元
交换一个字节（模式2）
CPOL=1：空闲状态时，SCK为高电平
CPHA=0：SCK第一个边沿移入数据，第二个边沿移出数据
SS
……
SCK
……
MOSI
……
B7
B6
B0
MISO
……
B7
B6
B0

## Slide 153
SPI时序基本单元
交换一个字节（模式3）
CPOL=1：空闲状态时，SCK为高电平
CPHA=1：SCK第一个边沿移出数据，第二个边沿移入数据
SS
……
SCK
……
B7
B6
B0
……
MOSI
B7
B6
B0
……
MISO

## Slide 154
SPI时序
发送指令
向SS指定的设备，发送指令（0x06）

## Slide 155
SPI时序
指定地址写
向SS指定的设备，发送写指令（0x02），
随后在指定地址（Address[23:0]）下，写入指定数据（Data）

## Slide 156
SPI时序
指定地址读
向SS指定的设备，发送读指令（0x03），
随后在指定地址（Address[23:0]）下，读取从机数据（Data）

## Slide 157
W25Q64简介
W25Qxx系列是一种低成本、小型化、使用简单的非易失性存储器，常应用于数据存储、字库存储、固件程序存储等场景
存储介质：Nor Flash（闪存）
时钟频率：80MHz / 160MHz (Dual SPI) / 320MHz (Quad SPI)
存储容量（24位地址）：
W25Q40： 4Mbit / 512KByte
W25Q80： 8Mbit / 1MByte
W25Q16： 16Mbit / 2MByte
W25Q32： 32Mbit / 4MByte
W25Q64： 64Mbit / 8MByte
W25Q128： 128Mbit / 16MByte
W25Q256： 256Mbit / 32MByte

## Slide 158
硬件电路
引脚 | 功能
VCC、GND | 电源（2.7~3.6V）
CS（SS） | SPI片选
CLK（SCK） | SPI时钟
DI（MOSI） | SPI主机输出从机输入
DO（MISO） | SPI主机输入从机输出
WP | 写保护
HOLD | 数据保持

## Slide 159
W25Q64框图

## Slide 160
Flash操作注意事项
写入操作时：
  写入操作前，必须先进行写使能
  每个数据位只能由1改写为0，不能由0改写为1
  写入数据前必须先擦除，擦除后，所有数据位变为1
  擦除必须按最小擦除单元进行
  连续写入多字节时，最多写入一页的数据，超过页尾位置的数据，会回到页首覆盖写入
  写入操作结束后，芯片进入忙状态，不响应新的读写操作
读取操作时：
  直接调用读取时序，无需使能，无需额外操作，没有页的限制，读取操作结束后不会进入忙状态，但不能在忙状态时读取

## Slide 161
SPI外设简介
STM32内部集成了硬件SPI收发电路，可以由硬件自动执行时钟生成、数据收发等功能，减轻CPU的负担
可配置8位/16位数据帧、高位先行/低位先行
时钟频率： fPCLK / (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
支持多主机模型、主或从操作
可精简为半双工/单工通信
支持DMA
兼容I2S协议
STM32F103C8T6 硬件SPI资源：SPI1、SPI2

## Slide 162
SPI框图

## Slide 163
SPI基本结构
波特率发生器
数据控制器
GPIO
GPIO
SCK
MOSI
开关控制
GPIO
发送数据寄存器TDR
<<移位寄存器<<
接收数据寄存器RDR
MISO

## Slide 164
主模式全双工连续传输

## Slide 165
非连续传输

## Slide 166
软件/硬件波形对比

## Slide 167
Unix时间戳
Unix 时间戳（Unix Timestamp）定义为从UTC/GMT的1970年1月1日0时0分0秒开始所经过的秒数，不考虑闰秒
时间戳存储在一个秒计数器中，秒计数器为32位/64位的整型变量
世界上所有时区的秒计数器相同，不同时区通过添加偏移来得到当地时间
秒计数器
日期时间
（伦敦）
0
1970-1-1
0:0:0
1000000000
2001-9-9
1:46:40
2023-1-1
15:59:55
1672588795
日期时间
（北京）
1970-1-1
8:0:0
2001-9-9
9:46:40
2023-1-1
23:59:55

## Slide 168
UTC/GMT
GMT（Greenwich Mean Time）格林尼治标准时间是一种以地球自转为基础的时间计量系统。它将地球自转一周的时间间隔等分为24小时，以此确定计时标准
UTC（Universal Time Coordinated）协调世界时是一种以原子钟为基础的时间计量系统。它规定铯133原子基态的两个超精细能级间在零磁场下跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间为1秒。当原子钟计时一天的时间与地球自转一周的时间相差超过0.9秒时，UTC会执行闰秒来保证其计时与地球自转的协调一致

## Slide 169
时间戳转换
C语言的time.h模块提供了时间获取和时间戳转换的相关函数，可以方便地进行秒计数器、日期时间和字符串之间的转换
函数 | 作用
time_t time(time_t*); | 获取系统时钟
struct tm* gmtime(const time_t*); | 秒计数器转换为日期时间（格林尼治时间）
struct tm* localtime(const time_t*); | 秒计数器转换为日期时间（当地时间）
time_t mktime(struct tm*); | 日期时间转换为秒计数器（当地时间）
char* ctime(const time_t*); | 秒计数器转换为字符串（默认格式）
char* asctime(const struct tm*); | 日期时间转换为字符串（默认格式）
size_t strftime(char*, size_t, const char*, const struct tm*); | 日期时间转换为字符串（自定义格式）

## Slide 170
时间戳转换
系统时钟
time()
gmtime()
localtime()
秒计数器
数据类型
time_t
日期时间
数据类型
struct tm
字符串
数据类型
char *
mktime()
ctime()
asctime()
strftime()

## Slide 171
BKP简介
BKP（Backup Registers）备份寄存器
BKP可用于存储用户应用程序数据。当VDD（2.0~3.6V）电源被切断，他们仍然由VBAT（1.8~3.6V）维持供电。当系统在待机模式下被唤醒，或系统复位或电源复位时，他们也不会被复位
TAMPER引脚产生的侵入事件将所有备份寄存器内容清除
RTC引脚输出RTC校准时钟、RTC闹钟脉冲或者秒脉冲
存储RTC时钟校准寄存器
用户数据存储容量：
20字节（中容量和小容量）/ 84字节（大容量和互联型）

## Slide 172
BKP基本结构
侵入检测
TAMPER
DR1 [15:0]
DR2 [15:0]
…
DR10 [15:0]
…
DR42 [15:0]
数据寄存器
控制寄存器
状态寄存器
RTC时钟校准寄存器
大容量和互联型
电池供电
VBAT
时钟输出
RTC

## Slide 173
RTC简介
RTC（Real Time Clock）实时时钟
RTC是一个独立的定时器，可为系统提供时钟和日历的功能
RTC和时钟配置系统处于后备区域，系统复位时数据不清零，VDD（2.0~3.6V）断电后可借助VBAT（1.8~3.6V）供电继续走时
32位的可编程计数器，可对应Unix时间戳的秒计数器
20位的可编程预分频器，可适配不同频率的输入时钟
可选择三种RTC时钟源：
HSE时钟除以128（通常为8MHz/128）
LSE振荡器时钟（通常为32.768KHz）
LSI振荡器时钟（40KHz）

## Slide 174
RTC框图

## Slide 175
RTC基本结构
CNT
32位计数器
ALR
32位闹钟值
Alarm
Overflow
PRL
重装寄存器
DIV
余数寄存器
HSE/128
外部高速时钟
LSE
外部低速时钟
LSI
内部低速时钟
RTCCLK
中断
输出
控制
Second
NVIC
预分频器
计数器

## Slide 176
硬件电路

## Slide 177
RTC操作注意事项
执行以下操作将使能对BKP和RTC的访问：
设置RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN，使能PWR和BKP时钟
设置PWR_CR的DBP，使能对BKP和RTC的访问
若在读取RTC寄存器时，RTC的APB1接口曾经处于禁止状态，则软件首先必须等待RTC_CRL寄存器中的RSF位（寄存器同步标志）被硬件置1
必须设置RTC_CRL寄存器中的CNF位，使RTC进入配置模式后，才能写入RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR寄存器
对RTC任何寄存器的写操作，都必须在前一次写操作结束后进行。可以通过查询RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位，判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是1时，才可以写入RTC寄存器

## Slide 178
END